Türüberwachung

TG1

Elektronisches Fluchttür – Überwachungsgerät
Gerät zur Einzelabsicherung von Fluchttüren

Gerät meldet optisch und akustisch einen unberechtigten Öffnungsversuch
Durch eingebauten Schlüsselschalter wird das Gerät scharf - unscharf geschaltet oder der Alarm quittiert
Sehr helle Leuchtdiode 3000 mcd
Akustischer Alarmgeber 88 dB
Elektronische Deckelsicherung
Externer Eingang Alarm löschen - unscharf
Potentialfreier Relaiskontakt, Alarm ausgelöst
Eingang Türkontakt ( Reedschalter )
Optoentkoppelte Eingänge für maximale Störunempfindlichkeit
Automatische Scharfschaltfunktion nach Alarmquittierung und Netzwiederkehr
5,10,20 Sekunden Alarmverzögerung über Steckbrücke wählbar
Türwächterfunktion über Steckbrücke wählbar

Technische Daten:

- Versorgungsspannung : 230 Volt AC +/- 10% bzw 12 oder 24 V DC
- Eingangspegel : 24 Volt max für alle Eingänge
- Einschaltdauer : 100 %
- Anzeigeelemente : LED 5 mm 3000mcd, Summer 103dB in 30 cm
- Anschluss Netz : Schraubklemme 1,5²
- Anschluss Meldeeingang : Zugfederklemme 0,5²
- Abmessungen : B 65 x H 120 x T 40 mm
- Gehäuse : Kunststoff
- Gewicht : 330 g
- Betriebstemperatur : 0ºC bis +40ºC
- Montage : nur in trockenen Räumen

Typ: TG1

Fabrikat: RLS Elektronik
Tel: 06641/40695 3
Fax: 06641/40695 43